## Slide 1: INTERRUPT
소속 : 금오공과대학교
전공 : 응용수학
복수전공 : 컴퓨터 공학
E-mail : fowerznfmfm@gmail.com
휴대폰 : 010-3154-0131
이름: 이웅빈

## Slide 2: Interrupt
발생한 요청을 처리하기 위하여 정상적인 실행순서를 벗어나 발생한 요청을 처리하고 다시 원래의 프로그램으로 복귀하는 기법
Main
Interrupt

## Slide 3: Interrupt 분류
Interrupt
차단 여부
발생 원인
확인 방법
내부
(소프트웨어)
외부
(하드웨어)
차단 가능(INT)
차단 불가능(NMI)
벡터
폴링

## Slide 4: Interrupt 관련 Register
EICRA(External Interrupt Control Register A)
: 외부 인터럽트 3, 2, 1, 0 동작에 관한 설정을 하는 Register
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
 | ISC31 | ISC30 | ISC21 | ISC20 | ISC11 | ISC10 | ISC01 | ISC00 | EICRA
 | ISCn1 | ISCn0 | description
1 | 0 | 0 | INTn 핀의 LOW 레벨 입력이 인터럽트를 트리거
2 | 0 | 1 | (reserved)
3 | 1 | 0 | INTn 핀의 Falling Edge가 인터럽트를 비동기적으로 트리거
4 | 1 | 1 | INTn 핀의 Rising Edge가 인터럽트를 비동기적으로 트리거

## Slide 5: Interrupt 관련 Register
EICRB(External Interrupt Control Register B)
: 외부 인터럽트 7, 6, 5, 4 동작에 관한 설정을 하는 Register
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
 | ISC31 | ISC30 | ISC21 | ISC20 | ISC11 | ISC10 | ISC01 | ISC00 | EICRB
 | ISCn1 | ISCn0 | description
1 | 0 | 0 | INTn 핀의 LOW 레벨 입력이 인터럽트를 트리거
2 | 0 | 1 | INTn 핀의 상승 혹은 하강 엣지가 인터럽트를 트리거
3 | 1 | 0 | INTn 핀의 Falling Edge가 인터럽트를 비동기적으로 트리거
4 | 1 | 1 | INTn 핀의 Rising Edge가 인터럽트를 비동기적으로 트리거

## Slide 6: Interrupt 관련 Register
EIMSK(External Interrupt Mask Register)
: INT7~0을 개별적으로 허용하는 레지스터
* EIMSK로 인터럽트를 허용했다면 SREG를 활성화 시켜야 함.
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
 | INT7 | INT6 | INT5 | INT4 | INT3 | INT2 | INT1 | INT0 | EIMSK

## Slide 7: Interrupt 관련 Register
EIFR(External Interrupt Flag Register)
: INT7~0 핀에 인터럽트 신호가 입력되어 해당 인터럽트가 발생 했음을 표시하는 레지스터
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
 | INTF7 | INTF6 | INTF5 | INTF4 | INTF3 | INTF2 | INTF1 | INTF0 | EIFR